## Slide 1: PetCare
Skrb za kućne ljubimce
Idejno rješenje
Ivan Gredičak
Ivan Matković
Tomislav Matulić
Vito Papa
Matteo Samsa

## Slide 2: Podaci o projektu
Projekt PetCare ima zadaću razviti sustav za automatiziranu skrb o kućnim ljubimcima
Cilj projekta je osigurati hranu i vodu, zabavu ljubimcu te sigurnost u vrijeme odsustva vlasnika u rasponu od nekoliko sati do dva dana
Projekt se izvršava u sklopu kolegija „Sustavi za praćenje i vođenje procesa“

## Slide 3: Koncept
Sustav će se sastojati od Arduino i Raspberry Pi razvojnih pločica te mobilne aplikacije
Arduino prima i obrađuje podatke te ih serijskom komunikacijom šalje Raspberry Pi-u
Raspberry pi služi kao server pomoću kojeg je ostvarena komunikacija sa mobilnom aplikacijom
Sustav će biti napajan iz gradske mreže
Vezu s internetom Raspberry Pi ostvaruje WiFi modulom

## Slide 4: Dijelovi sustava
Hranilica (osigurati hranu i vodu)
Video-kamera (nadzor prostora na zahtjev)
Detektor buke (trajanje i razina buke)
Zabava (laser za mačke ili loptice za psa)
Mobilna aplikacija (koristi se konfiguraciju i korištenje sustava)
Server

## Slide 5: Hranilica
Hranilica će biti dio sustava sa navedenim mogućnostima: očitavanje mase zdjelice, paljenje i gašenje servo motora i diskretno mjerenje razine spremnika hrane.
Hranilica se može podijeliti s obzirom na funkcije u 4
  Zdjelica
  Spremnici hrane
  Dio za prijenos hrane od spremnika do zdjelice
  Programska potpora
Sadržavat će
  Senzor mase za očitavanje mase zdjelice
  Fotodiode i fotootpornike za očitavanje razine u spremnicima
  Servo motore za pokretanje hrane iz spremnika u zdjelicu

## Slide 6: Video-kamera
Kamera spojena je na Raspberry Pi 3B+
Bit će korištena kamera namijenjena za Raspberry Pi (Camera Board V2, 8MP) koji ima predviđen konektor za nju
Rezolucija 640x480
Video prijenos na zahtjev
U formatu Motion JPEG ili h264

## Slide 7: Detektor buke
Detektor buke služi za praćenje razine buke u okolini uređaja te javljanje prekomjerne razine i trajanja putem mobilne aplikacije
Detektor će biti realiziran pomoću mikrofona i Arduino Uno razvojne pločice
Mogućnosti koje će biti programirane su:
  Promjenjiva razina detekcije
  Promjenjivo vrijeme trajanja buke
Promjena tih vrijednosti će se izvoditi putem mobilne aplikacije
S obzirom na vrijednosti tih parametara korisnik će putem mobilne aplikacije primati obavijesti

## Slide 8: Zabava: laser za mačke
Jedinica za zabavu mačaka će biti napravljena pomoću dva servo motora i laserskog pokazivača
Motori će biti spojeni tako da pružaju upravljivo pokretanje lasera u trodimenzionalnom prostoru
Servo motori i laser će biti upravljani Arduino Uno razvojnom pločicom.
Upravljanje će biti moguće putem mobilne aplikacije u smislu pomicanja u „x“ i „y“ osi, odnosno, lijevo-desno i gore-dolje.

## Slide 9: Zabava: izbacivač loptice za pse
Izbacuje lopticu tako da nategne servo motor nategne klapnu ispod koje se nalazi opruga
Izbacuje kada god ima loptica unutra ako je uključen mod u aplikaciji
Moguće je kontrolirati udaljenost na koju se loptica izbacuje
Za detekciju prisutnosti loptice u izbacivaču će se koristiti fotootpornik, a na vrhu će se nalaziti ljevkasta struktura u koju ljubimac može vratiti lopticu

## Slide 10: Mobilna aplikacija
Pametni telefon (Android OS)
Preko aplikacije se mogu koristiti sljedeće funkcije:
    Nadzor video-kamerom na zahtjev
    Upravljanje hranilicom s mogućnošću uključivanja automatskog hranjenja
    Obavijest u slučaju prekomjerne buke
    Kontrola dijela sustava za zabavu (izbacivanje loptice i laser)
Android Studio (programski jezik Java)
Pristup internetu (serveru na Raspberry Pi-u)

## Slide 11: Server
Raspberry Pi 3B+
  Integriran Wi-Fi modul
  Potrebna microSD kartica
  Raspbian OS
Video prijenos s Pi kamere na zahtjev
Uključiti opciju Port forwarding kako bi se moglo pristupati serveru izvan lokalne mreže
Proslijediti naredbe s mobilne aplikacije ostalim dijelovima sustava
Programski jezik Python

## Slide 12: Faze i rokovi
Datum | Očekivani rezultat
21.03. | Upoznavanje s problematikom.
28.03. | Prvi intervju s korisnicima.
04.04. | Upoznavanje s postojećim rješenjima i mogućnostima
11.04. | Drugi intervju s korisnicima.
18.04. | Izrada projektnog zadatka.
02.05. | Idejno rješenje
16.05. | Izvedbeno rješenje
 | Izrada sustava
30.05. | Provjera s korisnicima
 | Dovršenje sustava
13.06. | Prezentacija sustava

## Slide 13: Primopredajni protokol
Rješenje se prezentira 13. lipnja 2019. pred nastavnicima i studentima kolegija „Sustavi za praćenje i vođenje procesa“
Nastavnici i studenti će ocijeniti rješenje

## Slide 14: Ograničenja
Vremenska ograničenja – prezentacija rješenja 13. lipnja 2019.
Ograničenja korisnika – namijenjeno samo za mačke i pse, potreban pristup internetu u kući, korisnik mora imati smartphone koji ima pristup internetu
Financijska ograničenja
Ograničenja korištene tehnologije