## Slide 1: Daljinska skrb za ukućane Izvedbeno rješenje
Iva Cvitković, Tihana Đerek, Anita Garić, Matea Mak, Filip Tomas

## Slide 2: ESP8266
32-bitni SoC
Ugrađena flash memorija, EEPROM i WiFi modul
16 GPIO pinova
Rad u režimu niske potrošnje
Radi na 3.3V, ali se može spajati direktno i na 5V

## Slide 3: Mikrofon modul LM-393 za Arduino
Napajanje: 4-6 V
4 pina: A0, D0, VCC i GND
Spajanje direktno na ESP8266
2 LED diode: POWER i SOUND
POWER upaljen pri radu
SOUND se pali kada zvuk pređe određenu granicu

## Slide 4: Sparkfun LSM6DS3
Akcelerometar i žiroskop
Detektira pokrete u 6 smjerova
8kb FIFO buffer
3.3V napajanje
Podrška za I2C/SPI komunikaciju
Pinovi za interrupt

## Slide 5: Arduino IDE
ESP8266 podržan je unutar Arduino IDE-a
Komunikacija putem USB-a
Odabrane komponente imaju već izrađene biblioteke s raznim primjerima
Kod pisan u programskom jeziku C
Korišten servis Pushover za slanje notifikacija

## Slide 6: Spajanje
Napajanje izvedeno pomoću baterije i regulatora napona LM1117
Mikrofon spojen na analogni GPIO ulaz, dok se sustav akcelerometra i žiroskopa spajaju na SPI, odnosno I2C sučelje mikrokontrolera
Cijeli uređaj smješten na nosivu narukvicu
U domu korisnika spojen na kućnu WiFi mrežu

## Slide 7: Princip rada
Uređaj se nalazi na ruci korisnika
Mikrofon osluškuje razinu zvuka u okolini
U slučaju da je intenzitet zvuka unutar nekog perioda veći od definirane prihvatljive granice šalje prekid na ESP8266
Akcelerometar šalje prekid ako akceleracija pređe definirani prag
Žiroskop prati kretnje korisnika i šalje prekid ako se korisnik u dužem periodu nije pokrenuo
ESP8266 ovisno o uzroku prekida preko Pushover servisa šalje notifikacije nadležnim osobama s odgovarajućim tekstom