## Slide 1: SONAR ZA SLIJEPE
Ante Gulin
Nikica Perić
Luka Peti
Katarina Silov-Tepić
Ivan Stepić

## Slide 2: Pokretanje sustava i odabir modula
Pokreće se pritiskom na dugme
Nakon što je pritisnuto dugme programski se omogućuje rad sustava
Postoji dodatno dugme kojim korisnik može odabrati vibraciju ili bipanje kao dojavu o prepreci
2.5.2019.
Sonar za slijepe
2

## Slide 3: Ultrazvučni senzor
Dva senzora HC – SR05
Očitavanje jednog senzora oko 15°, dvaju 22°
Funkcije get_sonar(trig, echo) računaju udaljenost
Upis u polje mjerenja
Varijable danger_level_right i danger_level_right se prosljeđuju na zvučnike ili vibracijski modul
2.5.2019.
Sonar za slijepe
3

## Slide 4: Proračun brzine hoda
Formula za promjenu udaljenosti : speed = (distance_last – distance_now)/period
Gornja i donja granica brzine
Težinske funkcije -> novo mjerenje najveće težine, najstarije najmanje
Danger_level_right i danger_level_left se računaju preko formule :
  D = 10 * (21 – sqrt(100 * t + 91))
  Raspon od 0 do 100
2.5.2019.
Sonar za slijepe
4

## Slide 5: Filtracija
Koristi se filtracija zbog smetnji prilikom očitavanja udaljenosti
Promatra nagle promjene signala te ih odbacuje ako nemaju smisla
Signal se obrađuje po formuli:
  NM = TF * M + (1 – TF)* PM
  NM – new measurement
  TF – trust factor (između 0 i 1)
  PM – previous measurement
2.5.2019.
Sonar za slijepe
5

## Slide 6: Zvučnici
2.5.2019.
Sonar za slijepe
6
Dva buzzera koji se aktiviraju ovisno o udaljenosti prepreke
Primaju varijable opasnosti te se ovisno o njima povećava frekencija i smanjuje razmak između svakog bipa
Frekvencija se linearno povećava od 250 do 800 Hz - može se programski promijeniti

## Slide 7: Vibracijski modul
Vibracijski motor u oblika kovanice
Programski napravljen tako da lagano vibrira kad se očita prepreka
Vibracija se povećava smanjivanjem udaljenosti od prepreke

## Slide 8: Podešavanje modula
Sustav omogućava promjenu udaljenosti pri kojoj će se aktivirati alarmi
Koristi se skalirajući faktor ovisno o položaju potenciometra

## Slide 9: Električna shema sustava