## Slide 1: Dance to music
Izvedbeno rješenje

## Slide 2: izvedbeno rješenje
Sustav za pretvaranje plesnih pokreta u glazbu počinje s NRF51 senzorskim modulima koji se nalaze na plesaču
Koristimo samo senzor akceleracije i žiroskop
Firmware na modulima omogućava prijenos podataka preko NUS-a (Nordic UART Service)
NUS je implementiran na BLE (Bluetooth Low Energy) protokolu
Akcelerometar i žiroskop mogu slati podatke svakih 150ms
Poslani podatci su 6-bajtni (spojena 3 podatka po 2 bajta)

## Slide 3: Prijem podataka
Zbog poteškoća izravnog povezivanja modula sa PC-om, uzeli smo dedicirani uređaj (posrednik) za prijem i slanje podataka preko USB-a na PC
WaveShare BLE400 razvojna pločica – posrednik:
  Posjeduje USB/UART sučelje
  Programski razvoj u Keil V5
  Programiran pomoću Segger J-link edu programatora
Zbog kompatibilnosti sa BLE400 vjerojatno će biti korišten S110 BLE stack (Bluetooth modul)

## Slide 4: Prijem podataka
Slika 1. Sustav za primanje podataka sa senzora

## Slide 5: Obrada podataka na računalu
Na računalu obrada u MATLAB, Wekinator i Max/MSP
Slika 2. Blok dijagram toka podataka pri obradi računalom

## Slide 6: Obrada podataka na računalu
MATLAB
  Podaci sa senzora pristižu putem serijske veze
  Čitaju se podatci sa serijske veze te pretvaraju u prikladan format za Wekinator (OSC)
  Pomoću funkcije imufilter iz Sensor Fusion and Tracking Toolbox-a izračunati orijentaciju i kutnu brzinu senzora iz podataka dobivenih s akcelerometra i žiroskopa
  Po potrebi filtrirati u slučaju preosjetljivosti senzora
  Obrađeni podatci se šalju preko UDP porta na Wekinator

## Slide 7: Obrada podataka na računalu
Wekinator
  Besplatan softver otvorenog koda za jednostavnu izgradnju interaktivnih sustava pomoću strojnog učenja
  Koristi OSC (Open Source Control) protokol
  Sve što kao izlaz može davati OSC podatke može kontrolirati rad Wekinatora, i obrnuto
  Obrađuje ulazne podatke koristeći modele koji se grade treniranjem
  Za određene ulazne podatke korisnik određuje izlaz
  Odnos ulaza i izlaza određuje unutar GUI-a Wekinatora
  Nakon utreniravanja i pokretanja putem UDP-a podatci se šalju na ulazni port Max/MSP-a

## Slide 8: Obrada podataka na računalu
Max/MSP
  Max/MSP je vizualni programski jezik
  Namijenjen za korištenje u glazbi i multimediji
  „standard” u razvoju softvera za interaktivne glazbene izvedbe
  Programiranje se vrši povezivanjem gradivnih blokova
  Moguće je granularno kontrolirati trajanje, visinu tona i glasnoću uzorka
  Za izlaz programa odabrat će se zvučnik

## Slide 9: Reprodukcija zvuka
Na računalo opremljeno zvučnom karticom je potrebno spojiti vanjski zvučnik
Slika 3. Blokovska shema kompletnog sustava

## Slide 10
Viktor Čaplinskij
Ivan Dominić
Jura Kralj
Tomislav Nogić
Matija Roglić