## Slide 1: Daljinska skrb za ukućane
Iva Cvitković, Tihana Đerek, Anita Garić, Matea Mak, Filip Tomas

## Slide 2: CILJ
Do 13. lipnja 2019. razviti sustav za nadziranje zdravlja starijih osoba te alarmiranje bližnje ili odgovorne osobe u slučaju da je nadziranoj osobi potrebna pomoć

## Slide 3: IMPLEMENTIRANE FUNKCIJE SUSTAVA
Detekcija pada akcelerometrom/žiroskopom Sparkfun LSM6DS3
Mjerenje temperature tijela senzorom MAX30205
Detekcija buke mikrofonom LM-393

## Slide 4: MIKROKONTROLER
Komponente su spojene na mikrokontroler ESP8266
Programirano u Arduino IDE

## Slide 5: PRIKAZ SUSTAVA SA SVIM KOMPONENTAMA

## Slide 6: SLANJE OBAVIJESTI
Koristit će se servisi PushingBox i Pushbullet
Primjer primljenih obavijesti:

## Slide 7: SPAJANJE
Napajanje ostvareno pomoću baterije i regulatora napona LM1117
Mikrofon spojen na analogni GPIO ulaz, dok se sustavi akcelerometra/žiroskopa i termometra spajaju na SPI, odnosno I2C sučelje mikrokontrolera
Sustav se spaja na WiFi mrežu u kućanstvu